# Vidnava

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 457, z ní odbočuje komunikace III. třídy 4539.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4539 | 7-5310 | 73 | 21 | 1 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 7 | 136 | 497 | 8 | 641 |
| 457 | 7-4196 | 78 | 25 | 2 | 16 | 5 | 9 | 6 | 0 | 22 | 19 | 182 | 506 | 2 | 690 |
| 457 | 7-4200 | 68 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 134 | 374 | 2 | 510 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4539 | 7-5310 | 103 | 519 | 36 | 658 | 136 | 497 | 8 | 641 | - 2,6 |
| 457 | 7-4196 | 170 | 457 | 17 | 644 | 182 | 506 | 2 | 690 | + 7,1 |
| 457 | 7-4200 | 91 | 658 | 10 | 759 | 134 | 374 | 2 | 510 | - 32,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4539 | 7-5310 | objekt – O1 | 59,8 | 70 | 52,4 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 57,4 | 70 | 50 | 60 |
| 457 | 7-4196 | objekt – O2 | 57,8 | 70 | 51,2 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 58,8 | 70 | 52,2 | 60 |
| 457 | 7-4200 | objekt – O3 | 60,2 | 70 | 53,5 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 57,3 | 70 | 50,7 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4539 | 7-5310 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4539 | 7-5310 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 2,80 | 31.12.2008 |
| 4539 | 7-5310 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4539 | 7-5310 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 457 | 7-4196 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 457 | 7-4196 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 2,82 | 31.12.2008 |
| 457 | 7-4196 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 457 | 7-4196 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 457 | 7-4200 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 457 | 7-4200 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 8,06 | 31.12.2008 |
| 457 | 7-4200 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 457 | 7-4200 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

| bod | obec | Ulice nebo č.p. | Leq(A)/dB | Os | N 1 | N 2 | N 3 | A | Tr | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M27 | Vidnava | náměstí | 53,6 | 68 | 7 | 5 | 3 |  |  |  |

Výpočtové body

| bod |  | Leq(A) den/dB | Leq(A) noc/dB | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 | 1. NP | 57,5 | 50,9 |  |
| V2 | 2. NP | 56,5 | 49,9 |  |
| V2 | 3. NP | 55,5 | 48,8 |  |
| V3 | 1. NP | 57,4 | 50,7 |  |
| V3 | 2. NP | 56,5 | 49,8 |  |
| V3 | 3. NP | 55,5 | 48,8 |  |
| V3 | 4. NP | 54,5 | 47,9 |  |

Hodnocení: Komunikace II. třídy prochází středem města. Nadlimitně nejsou zasaženy hlukem žádné objekty podél řešené silnice.