Topolany

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 448.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 7-3380 | 402 | 118 | 4 | 65 | 16 | 25 | 75 | 0 | 7 | 3 | 715 | 4625 | 47 | 5387 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 448 | 7-3380 | 686 | 4504 | 47 | 5237 | 715 | 4625 | 47 | 5387 | + 2,9 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 448 | 7-3380 | objekt – O1 | 66,2 | 70 | 58,5 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 65,1 | 70 | 57,4 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 7-3380 | 8 | 3 | IPO | 32 | 0,18 | 31.12.2013 |
| 448 | 7-3380 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 448 | 7-3380 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 448 | 7-3380 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Během dne jsou limity dodrženy. V noční době se vypočtené hodnoty blíží limitu, proto vzhledem k možné nepřesnosti modelu jsou 3 objekty klasifikovány jako nadlimitně zatížené.