Štěpánov

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44613 a 4473.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44613 | 7-4910 | 186 | 101 | 13 | 55 | 26 | 7 | 39 | 2 | 11 | 9 | 449 | 1890 | 33 | 2372 |
| 4473 | 7-5450 | 108 | 12 | 1 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 38 | 32 | 226 | 263 | 12 | 501 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 44613 | 7-4910 | 126 | 1375 | 24 | 1525 | 449 | 1890 | 33 | 2372 | + 55,5 |
| 4473 | 7-5450 | 75 | 309 | 9 | 393 | 226 | 263 | 12 | 501 | + 27,5 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 44613 | 7-4910 | objekt – O1 | 66,7 | 55 | 59,1 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 62,9 | 55 | 55,1 | 45 |
| 4473 | 7-5450 | objekt – O2 | 62 | 70 | 54,7 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 59 | 70 | 51,9 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44613 | 7-4910 | 770 | 305 | IPO | 32 | 18,3 | 31.12.2013 |
| 44613 | 7-4910 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 44613 | 7-4910 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44613 | 7-4910 | / | 0 | obchvat |  |  | / |
| 4473 | 7-5450 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4473 | 7-5450 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 4473 | 7-5450 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4473 | 7-5450 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Limity jsou výrazně překročeny pro den u komunikace III. třídy č. 44613 pro 259 objektů a pro noc je limit překročen u 305 obytných budov. U komunikace č. 4473 jsou limitní hodnoty dodrženy.