Střemeníčko

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 37335.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37335 | 7-4820 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 55 | 238 | 8 | 301 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 37335 | 7-4820 | 114 | 379 | 25 | 518 | 55 | 238 | 8 | 301 | - 41,9 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 37335 | 7-4820 | objekt – O1 | 67,3 | 70 | 50,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 55,2 | 70 | 47,4 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37335 | 7-4820 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 37335 | 7-4820 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 37335 | 7-4820 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 37335 | 7-4820 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Starší zástavba jedno méně dvoupodlažních domů stojících samostatně i tvořících částečnou řadovou zástavbu. Během dne i v noci jsou přípustné limity dodrženy.