Paseka

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4451 a 44417.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4451 | 7-4906 | 108 | 24 | 4 | 28 | 6 | 15 | 37 | 0 | 17 | 10 | 249 | 1576 | 13 | 1838 |
| 44417 | 7-1047 | 53 | 25 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 123 | 885 | 6 | 1014 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4451 | 7-4900 | 268 | 1156 | 14 | 1438 | 249 | 1576 | 13 | 1838 | + 27,8 |
| 44417 | 7-1047 |  |  |  |  | 123 | 885 | 6 | 1014 |  |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4451 | 7-4900 | objekt – O1 | 59,2 | 70 | 51,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 61,5 | 70 | 53,6 | 60 |
| 44417 | 7-1047 | objekt – O2 | 59,7 | 55 | 51,6 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 58,3 | 55 | 50,3 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 44417 | 7-1047 | 13 | 5 | IPO | 32 | 0,3 | 31.12.2013 |
| 44417 | 7-1047 | 13 | 5 | změny povrchu | 3 | 6,6 | 31.12.2009 |
| 44417 | 7-1047 | / | / | PHS | / | / | / |
| 44417 | 7-1047 | / | / | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Limity den je překročen u 4 objektů a pro noční dobu jsou překročeny u 5 obytných domů.