Náměšť na Hané, Loučany

Obcemi prochází komunikace II. třídy číslo 449 a komunikace III. třídy 37340.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 7-1796 | 184 | 132 | 34 | 59 | 10 | 31 | 21 | 0 | 19 | 14 | 504 | 1464 | 29 | 1997 |
| 37340 | 7-4830 | 28 | 17 | 3 | 19 | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 | 12 | 117 | 204 | 20 | 341 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 449 | 7-1796 | 508 | 1428 | 19 | 1955 | 504 | 1464 | 29 | 1997 | + 2,1 |
| 37340 | 7-4830 | 167 | 206 | 33 | 406 | 117 | 204 | 20 | 341 | - 16,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 449 | 7-1796 | objekt – O1 | 65,3 | 70 | 57,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 62,7 | 70 | 56 | 60 |
| 37340 | 7-4830 | objekt – O2 | 60,9 | 70 | 53,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 58,3 | 70 | 51 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 7-1796 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 449 | 7-1796 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 449 | 7-1796 | / | / | PHS | / | / | / |
| 449 | 7-1796 | / | / | obchvat | / | / | / |
| 37340 | 7-4830 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 37340 | 7-4830 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 27,81 | 31.12.2008 |
| 37340 | 7-4830 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 37340 | 7-4830 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Obcí prochází komunikace II. a III. třídy.

U komunikace II. třídy č. 449 je limit dodržen u všech objektů.

U komunikace III. třídy č. 37340 je limit dodržen u všech objektů.