Luká

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 373.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 7-4010 | 117 | 31 | 10 | 15 | 0 | 12 | 25 | 0 | 22 | 18 | 250 | 865 | 14 | 1129 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 373 | 7-4010 | 264 | 755 | 22 | 1041 | 250 | 865 | 14 | 1129 | + 8,5 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 373 | 7-4010 | objekt – O1 | 63,8 | 70 | 56,9 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 60,5 | 70 | 53,5 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 7-4010 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 373 | 7-4010 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 12 | 31.12.2008 |
| 373 | 7-4010 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 373 | 7-4010 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Různorodá, převážně starší zástavba rodinných jedno a dvoupodlažních domů. Částečně řadová. Limitní hodnota není jak ve dne, tak v noci překročena.