Horní Sukolom

Obcí prochází komunikace  II. třídy číslo 449.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 7-0596 | 167 | 52 | 3 | 13 | 1 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 273 | 1423 | 21 | 1717 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 449 | 7-0596 | 245 | 1040 | 22 | 1307 | 237 | 1423 | 21 | 1717 | + 31,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 449 | 7-0596 | objekt – O1 | 62 | 60 | 54,5 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 60,5 | 60 | 53 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 7-0596 | 33 | 13 | IPO | 32 | 0,78 | 31.12.2013 |
| 449 | 7-0596 | 33 | 13 | změny povrchu | 3 | 3,6 | 31.12.2011 |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Komunikace II. třídy prochází východním okrajem obce. Ve sledovaném úseku se nalézá několik jedno a dvou podlažních objektů převážně vyššího stáří. V minulosti však byla většina z nich rekonstruována. Na hranici limitu se nalézají v denní době 4 objekty v noční pak 13 domů.