Daskabát

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 437.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-0130 | 249 | 176 | 35 | 151 | 41 | 71 | 61 | 0 | 24 | 22 | 830 | 2503 | 16 | 3349 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 437 | 7-0130 | 648 | 2144 | 28 | 2820 | 830 | 2503 | 16 | 3349 | + 18,7 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 437 | 7-0130 | objekt – O1 | 68,3 | 70 | 61,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 66,1 | 70 | 59,8 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-0130 | 223 | 88 | IPO | 32 | 5,28 | 31.12.2013 |
| 437 | 7-0130 | 223 | 88 | změny povrchu | 3 | 6,38 | 31.12.2009 |
| 437 | 7-0130 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 437 | 7-0130 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Komunikace II. třídy s poměrně vysokou intenzitou dopravy je lemována převážně řadovou zástavbou starších domů. Ty jsou jedno i vícepodlažní z velké části v minulosti rekonstruované. Uliční fronta je zasažena výrazně nadlimitními hodnotami hluku a to jak v denní tak noční době. Celkem se tak jedná o 1 objekt v denní době (bráno s možnou nepřesností výpočtového modelu) a 88 objektů v noční době.