Stará Ves

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 490.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | 7-4366 | 298 | 168 | 20 | 67 | 29 | 14 | 39 | 0 | 12 | 10 | 657 | 2179 | 17 | 2853 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 490 | 7-4366 | 437 | 2091 | 23 | 2551 | 657 | 2179 | 17 | 2853 | + 11,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 490 | 7-4366 | objekt – O1 | 66,3 | 70 | 59,4 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63,5 | 70 | 56,6 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | 7-4366 | 6 | 2 | IPO | 32 | 0,12 | 31.12.2013 |
| 490 | 7-4366 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 490 | 7-4366 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 490 | 7-4366 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Hlavní komunikace prochází jihozápadní částí obce. Dle výpočtového modelu není nadlimitně zasažen žádný objekt. V případě připočtení chyby programu k vypočtené hodnotě a posunutí hraniční izolinie, spadají mezi chráněné objekty cca 4 domy a to pouze v noci. Během dne není zasažen žádný objekt.