Radvanice

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 43610.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43610 | 7-5068 | 41 | 16 | 6 | 26 | 13 | 8 | 2 | 0 | 37 | 32 | 181 | 298 | 15 | 494 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 43610 | 7-5068 | 166 | 443 | 36 | 645 | 181 | 298 | 15 | 494 | - 23,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 43610 | 7-5068 | objekt – O1 | 61,7 | 70 | 54,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 60 | 70 | 52,6 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká, ale s ohledem na počet snížení počtu vozidel od sčítání v roce 2000 a při využití z toho vyplývající staré hlukové zátěže, nejsou žádné objekty nadlimitně zasaženy hlukem.