Lipová, Křtomil

Obcemi prochází komunikace II. třídy číslo 150.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 7-1400 | 204 | 93 | 8 | 71 | 7 | 53 | 28 | 19 | 18 | 14 | 515 | 2055 | 49 | 2619 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 150 | 7-1400 | 330 | 2246 | 34 | 2610 | 515 | 2055 | 49 | 2619 | + 0,3 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 150 | 7-1400 | objekt – O1 | 67,2 | 70 | 60,2 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63,7 | 70 | 56,7 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 7-1400 | 13 | 5 | IPO | 32 | 0,3 | 31.12.2013 |
| 150 | 7-1400 | 13 | 5 | změny povrchu | 3 | 36,32 | 31.12.2008 |
| 150 | 7-1400 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 150 | 7-1400 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na sledované komunikaci v obci je dle sčítání vysoká. Jedná se o typicky průjezdní obec (obce), ve které jsou vzhledem k historii vývoje obytné objekty soustředěny podél páteřní komunikace. Sledovaná komunikace prochází tedy větší části zastavěného území obce a je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou. Ta je představována vícepatrovými, většinou samostatně stojícími rodinnými domy. V západní části intravilánu jsou objekty většinou pospojovány do podoby souvislé uliční fronty domů.

nadlimitními hodnotami je zasaženo 0 objektů v denní dobu a 5 budov v noci.