Henčlov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 434.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 | 7-2240 | 460 | 145 | 31 | 203 | 23 | 138 | 73 | 18 | 4 | 4 | 1099 | 3154 | 24 | 4277 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 434 | 7-2240 | 966 | 2850 | 45 | 3861 | 1099 | 3154 | 24 | 4277 | + 10,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 434 | 7-2240 | objekt – O1 | 68,4 | 70 | 61,7 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 66,4 | 70 | 59,8 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 | 7-2240 | 16 | 6 | IPO | 37 | 0,36 | 31.12.2013 |
| 434 | 7-2240 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 434 | 7-2240 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 434 | 7-2240 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je dle sčítání vysoká. Sledovaná komunikace se zástavby v obci ale dotýká pouze okrajově, a tato je představována pouze několika samostatně stojícími rodinnými domy. Z tohoto důvodu je zasaženo nadlimitními hodnotami pouze 1 objekt během dne a 6 objektů v noční dobu.