Bělotín

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44016.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44016 | 7-5100 | 44 | 19 | 3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 162 | 196 | 3 | 361 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 44016 | 7-5100 | 48 | 128 | 4 | 180 | 162 | 196 | 3 | 361 | + 100,6 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 44016 | 7-5100 | objekt – O1 | 61,3 | 55 | 54 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 58,6 | 55 | 51,3 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44016 | 7-5100 | 48 | 19 | IPO | 32 | 1,14 | 31.12.2013 |
| 44016 | 7-5100 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 44016 | 7-5100 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44016 | 7-5100 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je malá. Sporadická roztroušená oboustranná zástavba podél silnice je tvořena vícepodlažními rodinnými domy. I přes nízkou intenzitu dopravy je první řada objektů ležících nejblíže komunikaci zasažena nadlimitními hodnotami pro denní dobu, a to v počtu 17objektů. Situace je podobná i v noci, kdy hraniční izofona zasahuje dále od komunikace, ale kvůli sporadické zástavbě je zasaženo 19 objektů.