# Černá Voda

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 456.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | 7-4170 | 74 | 23 | 4 | 27 | 12 | 5 | 20 | 0 | 8 | 7 | 180 | 681 | 10 | 871 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 456 | 7-4170 | 232 | 812 | 40 | 1084 | 180 | 681 | 10 | 871 | - 19,6 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 456 | 7-4170 | objekt – O1 | 62,3 | 70 | 55,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 59,3 | 70 | 52,3 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | 7-4170 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 456 | 7-4170 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 11,41 | 31.12.2007 |
| 456 | 7-4170 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 456 | 7-4170 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je nízká. Nadlimitně nejsou zasaženy žádné objekty v noci ani ve dne.