Uničov, Brníčko

Městem prochází silnice II. třídy číslo 444, 446, 449 a silnice III. třídy číslo 44624.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 | 7-1031 | 483 | 156 | 17 | 72 | 8 | 36 | 37 | 0 | 13 | 9 | 831 | 3086 | 31 | 3948 |
| 444 | 7-1041 | 482 | 232 | 25 | 95 | 2 | 78 | 103 | 0 | 29 | 22 | 1068 | 5960 | 51 | 7079 |
| 444 | 7-1040 | 473 | 104 | 23 | 119 | 8 | 78 | 14 | 0 | 46 | 33 | 898 | 2760 | 27 | 3685 |
| 444 | 7-1046 | 810 | 159 | 36 | 119 | 21 | 64 | 73 | 0 | 50 | 41 | 1373 | 5139 | 41 | 6553 |
| 446 | 7-1941 | 153 | 46 | 4 | 77 | 3 | 22 | 44 | 0 | 4 | 3 | 356 | 1828 | 18 | 2202 |
| 446 | 7-1942 | 378 | 70 | 13 | 64 | 4 | 14 | 31 | 0 | 27 | 21 | 622 | 3643 | 41 | 4306 |
| 446 | 7-1944 | 317 | 105 | 17 | 38 | 4 | 14 | 69 | 0 | 7 | 7 | 578 | 2966 | 32 | 3576 |
| 446 | 7-1991 | 706 | 239 | 30 | 127 | 14 | 84 | 93 | 0 | 31 | 27 | 1351 | 6434 | 62 | 7847 |
| 449 | 7-0591 | 644 | 126 | 12 | 105 | 22 | 24 | 57 | 0 | 36 | 28 | 1054 | 5156 | 53 | 6263 |
| 44624 | 7-5682 | 327 | 116 | 22 | 53 | 11 | 12 | 59 | 0 | 28 | 20 | 648 | 3721 | 40 | 4409 |
| 44417 | 7-1047 | 53 | 25 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 123 | 885 | 6 | 1014 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 444 | 7-1031 | 697 | 2205 | 38 | 2940 | 831 | 3086 | 31 | 3948 | + 34,3 |
| 444 | 7-1041 | 954 | 4077 | 62 | 5093 | 1068 | 5960 | 51 | 7079 | + 39,0 |
| 444 | 7-1040 | 732 | 2178 | 34 | 2944 | 898 | 2760 | 27 | 3685 | + 25,2 |
| 444 | 7-1046 | 862 | 3975 | 63 | 4900 | 1373 | 5139 | 41 | 6553 | + 33,7 |
| 446 | 7-1941 | 173 | 1092 | 21 | 1286 | 356 | 1828 | 18 | 2202 | + 71,2 |
| 446 | 7-1942 | 503 | 3119 | 54 | 3676 | 622 | 3643 | 41 | 4306 | + 17,1 |
| 446 | 7-1944 | 522 | 2480 | 25 | 3027 | 578 | 2966 | 32 | 3576 | + 18,1 |
| 446 | 7-1991 | 997 | 4156 | 75 | 5228 | 1351 | 6434 | 62 | 7847 | + 50,1 |
| 449 | 7-0591 | 630 | 3542 | 45 | 4217 | 1054 | 5156 | 53 | 6263 | + 48,5 |
| 44624 | 7-5682 | 552 | 3182 | 53 | 3787 | 648 | 3721 | 40 | 4409 | + 16,4 |
| 44417 | 7-1047 |  |  |  |  | 123 | 885 | 6 | 1014 |  |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 444 | 7-1031 | objekt – O1 | 66,2 | 60 | 59,1 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 64,3 | 60 | 57,3 | 50 |
| 444 | 7-1041 | objekt – O2 | 70 | 60 | 62,6 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 67,2 | 60 | 58,8 | 50 |
| 444 | 7-1040 | objekt – O3 | 66,8 | 70 | 60 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 65,3 | 70 | 58,5 | 60 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 444 | 7-1046 | objekt – O4 | 68,7 | 60 | 61,6 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 66,9 | 60 | 59,8 | 50 |
| 446 | 7-1941 | objekt – O5 | 66 | 60 | 58,6 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 62,7 | 60 | 55,4 | 50 |
| 446 | 7-1942 | objekt – O6 | 67,5 | 70 | 59,9 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 64,7 | 70 | 57,1 | 60 |
| 446 | 7-1944 | objekt – O7 | 66 | 70 | 58,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63,8 | 70 | 56,3 | 60 |
| 446 | 7-1991 | objekt – O8 | 68,9 | 60 | 61,6 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 67,5 | 60 | 60,1 | 50 |
| 449 | 7-0591 | objekt – O9 | 68,5 | 60 | 61,1 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 66 | 60 | 58,6 | 50 |
| 44624 | 7-5682 | objekt – O10 | 67,5 | 70 | 59,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 65,3 | 70 | 57,5 | 60 |
| 44417 | 7-1047 | objekt – O11 | 60 | 55 | 52,5 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 58,9 | 55 | 51,1 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 | 7-1031 | 248 | 49 | IPO | 32 | 5,88 | 31.12.2013 |
| 444 | 7-1031 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 444 | 7-1031 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 444 | 7-1031 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 444 | 7-1041 | 91 | 18 | IPO | 37 | 2,16 | 31.12.2013 |
| 444 | 7-1041 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 444 | 7-1041 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 444 | 7-1041 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 444 | 7-1040 | 31 | 6 | IPO | 32 | 0,72 | 31.12.2013 |
| 444 | 7-1040 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 444 | 7-1040 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 444 | 7-1040 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 | 7-1046 | 258 | 51 | IPO | 37 | 6,12 | 31.12.2013 |
| 444 | 7-1046 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 444 | 7-1046 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 444 | 7-1046 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 446 | 7-1941 | 293 | 58 | IPO | 32 | 6,96 | 31.12.2013 |
| 446 | 7-1941 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 446 | 7-1941 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 446 | 7-1941 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 446 | 7-1942 | 11 | 2 | IPO | 32 | 0,24 | 31.12.2013 |
| 446 | 7-1942 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 446 | 7-1942 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 446 | 7-1942 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 446 | 7-1944 | 6 | 1 | IPO | 32 | 0,12 | 31.12.2013 |
| 446 | 7-1944 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 446 | 7-1944 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 446 | 7-1944 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 446 | 7-1991 | 243 | 48 | IPO | 37 | 5,76 | 31.12.2013 |
| 446 | 7-1991 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 446 | 7-1991 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 446 | 7-1991 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 449 | 7-0591 | 146 | 29 | IPO | 32 | 3,48 | 31.12.2013 |
| 449 | 7-0591 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 449 | 7-0591 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 449 | 7-0591 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44624 | 7-5682 | 16 | 3 | IPO | 32 | 0,36 | 31.12.2013 |
| 44624 | 7-5682 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 44624 | 7-5682 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44624 | 7-5682 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 44417 | 7-1047 | 16 | 3 | IPO | 32 | 0,36 | 31.12.2013 |
| 44417 | 7-1047 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 44417 | 7-1047 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44417 | 7-1047 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

| Bod | Obec | Ulice nebo č.p. | Leq(A)/dB | Os | N 1 | N 2 | N 3 | A | Tr | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M17 | Uničov | Mohelnická | 78,1 | 248 | 63 | 27 | 25 | 4 | 0 |  |

Výpočtové body

| bod | výška | Leq(A) den/dB | Leq(A) noc/dB | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V49 | 1.NP | 43,3 dB | 37,5 dB |  |
|  | 2.NP | 43,0 dB | 37,1 dB |  |
|  | 3.NP | 43,4 dB | 37,3 dB |  |
|  | 4.NP | 44,4 dB | 38,5 dB |  |
|  | 5.NP | 45,3 dB | 39,3 dB |  |
|  | 6.NP | 46,7 dB | 40,6 dB |  |
|  | 7.NP | 48,5 dB | 42,3 dB |  |
|  | 8.NP | 50,7 dB | 44,3 dB |  |
| V50 | 1.NP | 55,9 dB | 48,6 dB |  |
|  | 2.NP | 55,8 dB | 48,4 dB |  |
|  | 3.NP | 55,8 dB | 48,4 dB |  |
| bod | výška | Leq(A) den/dB | Leq(A) noc/dB | Poznámka |
| V50 | 4.NP | 55,8 dB | 48,4 dB |  |
|  | 5.NP | 55,8 dB | 48,4 dB |  |
|  | 6.NP | 55,7 dB | 48,3 dB |  |
|  | 7.NP | 55,6 dB | 48,2 dB |  |
|  | 8.NP | 55,7 dB | 48,3 dB |  |

Hodnocení: Nadlimitní hodnoty se týkají jak pro noční tak denní dobu cca 280 nejrůznějších objektů. Díky dopravnímu řešení je tak zasažena velká část obytných domů.

U komunikace II. třídy č 444 je nadlimitně zatíženo 100 objektů přes den a 126 domů v noční bobu.

U komunikace II. třídy č 446 je nadlimitně zatíženo 86 objektů přes den a 109 domů v noční bobu.

U komunikace II. třídy č 449 je nadlimitně zatíženo 21 objektů přes den a 29 domů v noční bobu.

U komunikace III. třídy č 44624 je nadlimitně zatíženo 0 objektů přes den a 3 domy v noční bobu.

U komunikace III. třídy č 4472 je nadlimitně zatíženo 2 objekty přes den a 3 domy v noční bobu.