Moravský Beroun

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 440.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | 7-3550 | 63 | 18 | 3 | 32 | 5 | 9 | 3 | 0 | 24 | 21 | 178 | 560 | 5 | 743 |
| 440 | 7-2210 | 84 | 21 | 5 | 33 | 5 | 18 | 19 | 0 | 4 | 3 | 192 | 583 | 4 | 779 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 440 | 7-3550 |  |  |  |  | 178 | 560 | 5 | 743 |  |
| 440 | 7-2210 |  |  |  |  | 192 | 583 | 4 | 779 |  |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 440 | 7-3550 | objekt – O1 | 62,4 | 60 | 55,6 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 59,7 | 60 | 53 | 50 |
| 440 | 7-2210 | objekt – O2 | 62,4 | 60 | 55,7 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 59,2 | 60 | 52,5 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | 7-3550 | 71 | 28 | IPO | 32 | 1,68 | 31.12.2013 |
| 440 | 7-3550 | 71 | 28 | změny povrchu | 3 | 3,9 | 31.12.2010 |
| 440 | 7-3550 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 440 | 7-3550 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 440 | 7-2210 | 64 | 25 | IPO | 32 | 1,5 | 31.12.2013 |
| 440 | 7-2210 | 64 | 25 | změny povrchu | 3 | 8,4 | 31.12.2010 |
| 440 | 7-2210 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 440 | 7-2210 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Zástavba tvořená staršími rodinnými domy přiléhajícími těsně ke sledované komunikaci doplněná o několik vícepodlažních bytových domů. Na hranici limitu se nalézá 37 domů přes den a 53 objektů přes noc.