Ludéřov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 448.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 7-1880 | 193 | 70 | 6 | 47 | 3 | 36 | 30 | 0 | 19 | 8 | 412 | 1879 | 21 | 2312 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 448 | 7-1880 | 201 | 1395 | 17 | 1613 | 412 | 1879 | 21 | 2312 | + 43,3 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 448 | 7-1880 | objekt – O1 | 65,4 | 60 | 58,2 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 62,7 | 60 | 55,5 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 7-1880 | 139 | 55 | IPO | 32 | 3,3 | 31.12.2013 |
| 448 | 7-1880 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 448 | 7-1880 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 448 | 7-1880 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Starší řadová zástavba jedno a dvoupodlažních rodinných domů z nichž většina prošla v minulosti stavebními úpravami. Limit pro den je překročen u 46 budov a pro noční dobu je překročen u 55 domů.