Králová

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4496.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4496 | 7-1039 | 51 | 32 | 3 | 32 | 5 | 23 | 2 | 0 | 11 | 11 | 170 | 355 | 2 | 527 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4496 | 7-1039 |  |  |  |  | 170 | 355 | 2 | 527 |  |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4496 | 7-1039 | objekt – O1 | 61,4 | 55 | 54,1 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 58,8 | 55 | 51,3 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4496 | 7-1039 | 74 | 29 | IPO | 32 | 1,74 | 31.12.2013 |
| 4496 | 7-1039 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 4496 | 7-1039 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4496 | 7-1039 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Samostatně stojící jedno i vícepodlažní objekty rozmístěné převážně podél sledované komunikace. Limity pro den jsou překročeny u 26 a noc u 29 domů.