Krákořice

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4451.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4451 | 7-4951 | 108 | 24 | 4 | 28 | 6 | 15 | 37 | 0 | 17 | 10 | 249 | 1576 | 13 | 1838 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4451 | 7-4900 | 268 | 1156 | 14 | 1438 | 249 | 1576 | 13 | 1838 | +27,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4451 | 7-4900 | objekt – O1 | 64,6 | 70 | 56,7 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 61,5 | 70 | 53,4 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4451 | 7-4900 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 1,66 | 31.12.2008 |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Drobná obec tvořená více méně samostatně stojící jedno i vícepodlažní zástavbou. Hodnoty akustické zátěže v celé obci nepřevyšují limitní hodnoty.