Komárov

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4451 a 44421.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4451 | 7-4900 | 108 | 24 | 4 | 28 | 6 | 15 | 37 | 0 | 17 | 10 | 249 | 1576 | 13 | 1838 |
| 44421 | 7-5400 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 42 | 173 | 2 | 217 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4451 | 7-4900 | 268 | 1156 | 14 | 1438 | 249 | 1576 | 13 | 1838 | + 27,8 |
| 44421 | 7-5400 | 203 | 341 | 9 | 553 | 42 | 173 | 2 | 217 | - 60,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4451 | 7-4900 | objekt – O1 | 62,2 | 70 | 54,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 61,5 | 70 | 53,7 | 60 |
| 44421 | 7-5400 | objekt – O2 | 57 | 70 | 49,5 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 53,7 | 70 | 46,1 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4451 | 7-4900 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 0,83 | 31.12.2008 |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4451 | 7-4900 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 44421 | 7-5400 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 44421 | 7-5400 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 44421 | 7-5400 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44421 | 7-5400 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Obcí prochází komunikace III. třídy s velmi nízkou intenzitou dopravy. Zástavba spíše samostatně stojících objektů je různého stáří a charakteru. Nikde u řešené komunikace nejsou překročeny denní ani noční limity.