Dub

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 150 a 435.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 7-3249 | 192 | 50 | 10 | 57 | 18 | 27 | 17 | 0 | 5 | 4 | 380 | 1090 | 14 | 1484 |
| 435 | 7-1926 | 373 | 83 | 21 | 94 | 14 | 52 | 43 | 0 | 32 | 25 | 737 | 2799 | 21 | 3557 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 150 | 7-3249 | 382 | 1696 | 13 | 2091 | 380 | 1090 | 14 | 1484 | - 29,0 |
| 435 | 7-1926 | 688 | 2090 | 37 | 2815 | 737 | 2799 | 21 | 3557 | + 26,4 |
| 150 | 7-1440 | 542 | 1074 | 18 | 1634 | 380 | 1429 | 20 | 1829 | + 11,9 |
| 435 | 7-1918 | 492 | 1619 | 39 | 2150 | 618 | 1937 | 24 | 2579 | + 20,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 150 | 7-3249 | objekt – O1 | 61,5 | 70 | 54,9 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 62,3 | 70 | 55,5 | 60 |
| 435 | 7-1926 | objekt – O2 | 64,2 | 70 | 57,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 66,7 | 70 | 57,7 | 60 |
| 150 | 7-1440 | objekt – O3 | 64,9 | 70 | 57,9 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 62,5 | 70 | 41,5 | 60 |
| 435 | 7-1918 | objekt – O4 | 61,9 | 70 | 55,2 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 64,4 | 70 | 57,6 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 7-3249 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 150 | 7-3249 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 150 | 7-3249 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 150 | 7-3249 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 7-1926 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 435 | 7-1926 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 435 | 7-1926 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 435 | 7-1926 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 150 | 7-1440 | 11 | 4 | IPO | 32 | 0,24 | 31.12.2013 |
| 150 | 7-1440 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 150 | 7-1440 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 150 | 7-1440 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 435 | 7-1918 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 435 | 7-1918 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 435 | 7-1918 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 435 | 7-1918 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení:  Zástavba domů má charakter řadové zástavby. Vesměs se jedná o starší domy, které byly v minulosti rekonstruovány a stavebně upravovány. Nadlimitními hodnotami nejsou v denní době zasaženy žádné budovy, v noční době vzhledem k možné nepřesnosti výpočtového modelu jsou 4 objekty brána jako nadlimitně zatížené.