Blatec

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4353.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4353 | 7-4846 | 103 | 36 | 9 | 69 | 21 | 19 | 1 | 0 | 11 | 6 | 275 | 589 | 14 | 878 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4353 | 7-4846 | 257 | 746 | 13 | 1016 | 275 | 589 | 14 | 878 | - 13,6 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4353 | 7-4846 | objekt – O1 | 64,6 | 70 | 57,2 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 61 | 70 | 53,4 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4353 | 7-4846 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4353 | 7-4846 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 4353 | 7-4846 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4353 | 7-4846 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Zástavba jedno a vícepodlažních rodinných domů leží podél komunikace III. třídy s nízkou intenzitou dopravy. Limity nejsou překročeny u žádného z objektů.