Vícov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 150 a komunikace III. třídy číslo 37349.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 6-1296 | 250 | 95 | 10 | 77 | 9 | 39 | 48 | 0 | 15 | 3 | 546 | 1935 | 19 | 2500 |
| 150 | 6-1297 | 255 | 99 | 29 | 120 | 20 | 75 | 30 | 0 | 5 | 3 | 636 | 2035 | 11 | 2682 |
| 37349 | 6-6936 | 202 | 156 | 6 | 60 | 4 | 21 | 56 | 0 | 31 | 12 | 547 | 1382 | 71 | 2000 |
| 37349 | 6-6930 | 169 | 57 | 6 | 43 | 8 | 25 | 23 | 0 | 10 | 7 | 348 | 1391 | 21 | 1760 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 150 | 6-1296 | 417 | 1831 | 21 | 2269 | 546 | 1935 | 19 | 2500 | + 10,2 |
| 150 | 6-1297 | 615 | 2039 | 36 | 2690 | 636 | 2035 | 11 | 2682 | - 0,3 |
| 37349 | 6-6936 | 234 | 543 | 25 | 802 | 547 | 1382 | 71 | 2000 | +92,5 |
| 37349 | 6-6930 | 245 | 1305 | 37 | 1587 | 348 | 1391 | 21 | 1760 | + 11,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 150 | 6-1296 | objekt – O1 | 66,1 | 70 | 59,1 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63,5 | 70 | 56,5 | 60 |
| 150 | 6-1297 | objekt – O2 | 73,8 | 70 | 58,8 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 72,5 | 70 | 57,9 | 60 |
| 37349 | 6-6936 | objekt – O3 | 67,6 | 55 | 58,3 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 66 | 55 | 55,6 | 45 |
| 37349 | 6-6930 | objekt – O4 | 64,4 | 70 | 56,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 61,8 | 70 | 55,5 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 6-1296 | 18 | 7 | IPO | 32 | 0,42 | 31.12.2013 |
| 150 | 6-1296 | 18 | 7 | změny povrchu | 3 | 3,84 | 31.12.2010 |
| 150 | 6-1296 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 150 | 6-1296 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 6-1297 | 8 | 3 | IPO | 32 | 0,18 | 31.12.2013 |
| 150 | 6-1297 | 8 | 3 | změny povrchu | 3 | 2,16 | 31.12.2010 |
| 150 | 6-1297 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 150 | 6-1297 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 37349 | 6-6936 | 28 | 11 | IPO | 32 | 0,66 | 31.12.2013 |
| 37349 | 6-6936 | / | 0 | změny povrchu | 0 | / | po roce 2013 |
| 37349 | 6-6936 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 37349 | 6-6936 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 37349 | 6-6930 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 37349 | 6-6930 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 37349 | 6-6930 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 37349 | 6-6930 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Nadlimitně jsou zasaženy objekty v první řadě od posuzované komunikace II. třídy.

U komunikace II/150 je nadlimitně zatíženo 8 objektů a v noční době 10 objektů.

U komunikace III/37349 je nadlimitně zatíženo 10 objektů a v noční době 11 objektů.