Čelechovice na Hané

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 449.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 6-3046 | 325 | 55 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 419 | 1456 | 26 | 1901 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 449 | 6-3046 | 155 | 1447 | 25 | 1627 | 419 | 1456 | 26 | 1901 | + 16,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 449 | 6-3046 | objekt – O1 | 61 | 70 | 53,7 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 59,5 | 70 | 52,6 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 6-3046 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 449 | 6-3046 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 449 | 6-3046 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 449 | 6-3046 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci procházející obcí je nízká. Nadlimitním hlukem není ovlivněn žádný obytný objekt.