Čechy pod Kosířem

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 36635.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36635 | 6-6920 | 169 | 37 | 10 | 11 | 1 | 7 | 56 | 0 | 10 | 4 | 305 | 1595 | 16 | 1916 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 36635 | 6-6920 | 179 | 987 | 24 | 1190 | 305 | 1595 | 16 | 1916 | + 61 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 36635 | 6-6920 | objekt – O1 | 63,5 | 55 | 55,7 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 61,2 | 55 | 53,5 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36635 | 6-6920 | 13 | 5 | IPO | 32 | 0,3 | 31.12.2013 |
| 36635 | 6-6920 | 13 | 5 | změny povrchu | 3 | 0,91 | 31.12.2010 |
| 36635 | 6-6920 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 36635 | 6-6920 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na posuzované komunikaci III.třídy je relativně nízká. Nadlimitním hlukem je ovlivněno cca 5 objektů.

V denní době jsou nadlimitním hlukem ovlivněny 4 objekty.

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno 5  objektů.