Nové Dvory

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 434.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 | 7-2260 | 54 | 16 | 7 | 358 | 203 | 119 | 14 | 0 | 16 | 14 | 801 | 602 | 9 | 1412 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 434 | 7-2260 | 203 | 289 | 9 | 501 | 801 | 602 | 9 | 1412 | + 181,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 434 | 7-2260 | objekt – O1 | 69 | 60 | 63,9 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 67,1 | 60 | 62,1 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 | 7-2260 | 167 | 66 | IPO | 37 | 3,96 | 31.12.2013 |
| 434 | 7-2260 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 434 | 7-2260 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 434 | 7-2260 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na sledované komunikaci v této obci je dle sčítání středně vysoká. Jedná se o typicky průjezdní obec, ve které jsou vzhledem k historii vývoje obytné objekty soustředěny podél páteřní komunikace. Sledovaná komunikace prochází tedy větší části zastavěného území obce a je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou. Ta je představována vícepatrovými rodinnými domy, které jsou většinou pospojovány do podoby souvislé uliční fronty domů. Během dne je nadlimitně zatíženo 59 budov a v noční dobu 66 budov.