Lazníky

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4368.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4368 | 7-5060 | 119 | 22 | 7 | 16 | 4 | 3 | 19 | 0 | 56 | 46 | 292 | 903 | 22 | 1217 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4368 | 7-5060 | 183 | 617 | 27 | 827 | 292 | 903 | 22 | 1217 | + 47,2 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4368 | 7-5060 | objekt – O1 | 64,6 | 55 | 57,1 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 61,7 | 55 | 54,3 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4368 | 7-5060 | 228 | 90 | IPO | 32 | 5,4 | 31.12.2013 |
| 4368 | 7-5060 | / | 0 | změny povrchu | / | / | Po roce 2013 |
| 4368 | 7-5060 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4368 | 7-5060 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na sledované komunikaci v obci je dle sčítání středně vysoká. Sledovaná komunikace prochází vzhledem ke svému tvaru větší části zastavěného území obce a je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou. Ta je představována vícepatrovými, většinou samostatně stojícími rodinnými domy. Z důvodu střední intenzity dopravy je zasaženo nadlimitními hodnotami 72 objektů v denní dobu a 90 objektů v noci (cca 90 objektů, v noční dobu hraniční izofona zasahuje dále od vlastní komunikace). Limity jsou tedy na sledované komunikaci u těchto objektů překročeny jak pro denní, tak noční dobu.