Hrabůvka

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44023.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44023 | 7-5111 | 59 | 73 | 49 | 130 | 44 | 30 | 3 | 0 | 9 | 7 | 404 | 535 | 13 | 952 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 44023 | 7-5111 | 286 | 401 | 19 | 706 | 404 | 535 | 13 | 952 | + 34,9 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 44023 | 7-5111 | objekt – O1 | 65,9 | 55 | 58,5 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 63,4 | 55 | 56 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44023 | 7-5111 | 89 | 35 | IPO | 32 | 2,1 | 31.12.2013 |
| 44023 | 7-5111 | 89 | 35 | změny povrchu | 3 | 4,2 | Po dostavbě dálnice D47 |
| 44023 | 7-5111 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44023 | 7-5111 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je dle sčítání nízká. Sledovaná komunikace se zástavby v obci pouze okrajově dotýká, a tato je představována pouze několika samostatně stojícími rodinnými domy. Z tohoto důvodu je zasaženo nadlimitními hodnotami 25 objektů v denní dobu a o něco vyšší počet objektů v noci (35 objektů, v noční dobu hraniční izofona zasahuje dále od vlastní komunikace). Limity jsou tedy ve sledované obci u těchto objektů překročeny jak pro denní, tak noční dobu.