# Pusté Žibřidovice

Obcí komunikace III. třídy číslo 3697.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3697 | 7-5250 | 23 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | 0 | 27 | 13 | 96 | 302 | 7 | 405 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 3697 | 7-5250 | 42 | 198 | 4 | 244 | 96 | 302 | 7 | 405 | + 66,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 3697 | 7-5250 | objekt – O1 | 61,3 | 55 | 53,8 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 58,7 | 55 | 50,2 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3697 | 7-5250 | 99 | 39 | IPO | 32 | 2,34 | 31.12.2013 |
| 3697 | 7-5250 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 3697 | 7-5250 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 3697 | 7-5250 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je nízká. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice III. třídy. Během dne se jedná o 28 zasažených objektů a v noci o 39 objektů.